ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Шита постоянного тока

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Характеристики зарядно-выпрямительного устройства | Значение |
| 1 | Входное напряжение: 110В, 220В, 380В | 380 |
| 2 | Максимальный ток нагрузки, А | 250 |
| 3 | Количество секций, 1, 2 | 2 |
| 4 | Ток зарядного модуля, А - 5,7,10,20,40А | нет |
| 5 | Вывод кабеля (Сверху/Снизу) | снизу |
| 6 | Ввод кабеля (Сверху/Снизу) | снизу |
| 7 | Выходное напряжение, = 110В, = 220В, ~ 220В | = 220В |
| 8 | АКБ в отдельном шкафу, ДА/НЕТ | НЕТ |
| 9 | Производитель коммутационных аппаратов | ETI |
| Характеристки Акумуляторов |  |
| 11 | Ёмкость, Ач | нет |
| 12 | Количество элементов |  |
| 13 | Срок службы |  |
| 14 | Тип, производитель |  |
| Количесто отходящих линий |  |
| 15 | ток А, количество, шт |  |
| 16 | 3/250А, ввод | 1 |
| 17 | 3/100А | 4 |
| 18 | 3/25 | 2 |
| 19 | 2/2А | 6 |
| 20 | 2/16 | 32 |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| Функции шкафа оперативного тока ШОТ |  |
| 25 | Контроль изоляции на шинах (ДА/НЕТ) | ДА |
| 25 | Пофидерный контроль изоляции на базе СКИОЛ -32 | ДА |
| 25 | Пофидерный контроль изоляции (ручной) (ДА/НЕТ) | ДА |
| 25 | Обогрев шкафа (ДА/НЕТ) | ДА |
| 25 | Блок аварийного освещения (БАО) (ДА/НЕТ) | НЕТ |
| 25 | АВР на входе (ДА/НЕТ) | НЕТ |
| 25 | Сигнализация положения аппаратов отходящих линий (ДА/НЕТ) | ДА |
| 25 | Сигнализация аварийного отключения аппаратов отходящих линий (ДА/НЕТ) | ДА |
| 25 | Стрелочный вольтметр (ДА/НЕТ) | ДА |
| 25 | Стрелочный амперметр (ДА/НЕТ) | ДА |
| 25 | Шинка мигающего света (ДА/НЕТ) | ДА |
| 25 | Защита АБ от глубокого разряда (ДА/НЕТ) | НЕТ |
| 25 | Система контроля отходящих линий –СКИОЛ -32 | ДА |
| 25 | Органицация питания цепей оперативных блокировок (ДА/НЕТ) | НЕТ |
| 25 | Резервирование ЗВУ по схеме N+1 (ДА/НЕТ) | НЕТ |
| 25 | Контроль целосности АБ (ДА/НЕТ) | НЕТ |
| 26 | Контроль симметрии АБ (ДА/НЕТ) | НЕТ |
| Дополнительные требования |  |
| Размеры и количество каркасных шкафов: 2200*800*650 мм – 3 шт. Система контроля изоляции отходящих линий: СКИОЛ-32 с системой автоматического поиска фидера, с замыканием на землю, с ЖК дисплеем – 32 отходящих линий Мнемосхема Система питания оперативной блокировки разъединителей |  |